Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(MODYFIKACJA)

WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WARUNKI GWARANCJI

WARUNKI MONTAŻU I INSTALACJI PLATFORMY WIRTUALIZACYJNEJ

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania obejmująca:

- dostawę macierzy dyskowych,

- dostawę serwerów wirtualizacyjnych,

- dostawę serwera do tworzenia raportów,

- dostawę serwera do tworzenia kopii bezpieczeństwa

- dostawę licencji.

- dostawę autoloadera – stacja taśm,

- dostawę przełączników sieciowych Fibre Channel,

- dostawę przełączników sieciowych,

- dostawę szafki serwerowej,

- montaż i instalację platformy wirtualizacyjnej

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- udzielenia Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt,

- przedstawienia deklaracji CE dla każdego zaoferowanego sprzętu

- zamawiający wymaga, aby całe rozwiązanie pochodziło z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie UE (wymagane oświadczenie producenta)

- zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był dedykowany na rynek UE a wszystkie składowe sprzętu serwisowane były przez producenta lub autoryzowany serwis producenta  w Polsce

Niespełnienie przez Wykonawcę wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia określonych w niniejszej SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty.

1. Macierze dyskowe – 2 szt.

Dostawa macierzy dyskowych o parametrach technicznych nie gorszych od wymienionych

w tabeli nr 1

Tabela nr 1

| Lp. | Wymagania techniczne dla macierzy | Parametry oferowane Spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zewnętrzna macierz dyskowa wyposażona w dwa kontrolery macierzowe pracujące w trybie active – active wyposażone w minimum 4GB Cache per kontroler. |  |
| 2 | Po zaniku zasilania zawartość pamięci Cache powinna być podtrzymywana bateryjnie lub z zastosowaniem innej technologii przynajmniej 5 lat. |  |
| 3 | Macierz przystosowana do montażu w szafie rack 19” |  |
| 4 | Macierz musi posiadać następujące komponenty wymieniane w trybie “hot plug” : HDD, kontrolery macierzowe, wentylatory i zasilacze. |  |
| 5 | Oferowana macierz musi wspierać poziomy Raid 0, Raid 1, Raid 1+0, Raid 3, Raid 5, Raid 6 i Raid 5+0. |  |
| 6 | Oferowana macierz musi pozwalać skonfigurować minimum 512 LUN o rozmiarze LUN nie mniej niż 64TB z poziomu macierzy dyskowej. |  |
| 7 | Macierz powinna wspierać przynajmniej następujące typy dysków twardych: SSD, SAS i NL-SAS |  |
| 8 | Macierz musi wspierać dyski o wymiarach 2,5” i 3,5” oraz pojemnościach: 200GB SSD . 400GB SSD, 800GB SSD, 146 15k, 300GB 10k, 300GB 15k, 450GB 10k 450GB 15k , , 600GB 10k, 600GB 15k, 900GB 10k SAS oraz 1TB 7,2k, 2TB 7,2k, 3TB 7,2k SAS/NL-SAS |  |
| 9 | Macierz musi być dostarczona wraz z 13 dyskami 900GB 10k SAS oraz 7 dyskami 300GB 15k SAS |  |
| 10 | Oferowana macierz musi pozwalać na rozbudowę do przynajmniej 199 dysków SAS/NL-SAS przy użyciu tych samych kontrolerów macierzowych. |  |
| 11 | Oferowana macierz musi posiadać minimum 4 porty FC 8 Gb front-end per kontroler z wyposażeniem umożliwiające dołączenie macierzy bezpośrednio do serwerów lub przełączników FC oraz możliwość wymiany portów na: porty FC 16Gb, porty iSCSI 1GbE lub 10GbE. |  |
| 12 | Oferowana macierz musi posiadać min. 1 port SAS 6Gb/s per kontroler do podłączenia dodatkowych półek dyskowych. |  |
| 13 | Oferowana macierz musi posiadać pełną redundancję zasilania i wentylacji |  |
| 14 | Oferowana macierz musi zapewniać możliwość wykonywania szybkich kopi danych typu Snapshot i Clone dysków logicznych na poziomie kontrolerów macierzowych. Oferowana macierz musi wspierać min. 64 snapshoty i 128 kopii typu clone. Możliwość rozszerzenia liczby snapshot do min. 512 po dokupieniu odpowiednich licencji. |  |
| 15 | Oferowana macierz powinna zapewniać możliwość przyrostowej replikacji danych pomiędzy dwoma takimi macierzami. Replikacja wykonywana sprzętowo na poziomie kontrolerów macierzowych - licencja ma być dołączona do oferty. |  |
| 16 | Wsparcie dla systemów Windows, Linux, VMware. |  |
| 17 | Macierz dyskowa powinna być objęta co najmniej 36 miesięczną gwarancją realizowaną w siedzibie zamawiającego w trybie zgłaszania awarii NBD w dni robocze. Wszystkie komponenty macierzy które uległy awarii pozostają po wymianie u klienta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu. Należy dołączyć oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
| 18 | Dostawca powinien dostarczyć sprzęt, który dedykowany jest na rynek europejski, wszystkie składowe macierzy serwisowane są przez producenta lub autoryzowany serwis producenta |  |
| 19 | Powinna istnieć możliwość rozszerzenia gwarancji macierzy do poziomu min. 6 godzinnego trybu naprawy urządzeń. |  |
| 20 | Sprzęt powinien pochodzić z autoryzowanego, legalnego kanału dystrybucyjnego producenta i musi reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Należy załączyć do oferty potwierdzenie wydane przez producenta sprzętu. |  |
| 21 | Do oferty należy załączyć certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu. |  |
| 22 | Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE oferowanego sprzętu. |  |

2. Serwery wirtualizacyjne – 2 szt.

Dostawa serwerów wirtualizacyjnych o parametrach technicznych nie gorszych od

wymienionych w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

| Lp. | Identyfikator komponentu serwera, inne wymagania | Opis wymagań minimalnych. Opis komponentu serwera lub równoważny (*) | Parametry oferowane Spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dołączone szyny, ramię do kabli oraz wszystkie inne elementy mocujące potrzebne do instalacji w szafie RACK. |  |
| 2 | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| 3 | Procesor | Dwa procesory dedykowane do pracy w serwerach, dla których wynik w oferowany model serwera musi osiągać w teście SPECint_rates2006 base line wynik minimum 866 pkt.. Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie www.spec.org. |  |
| 4 | Pamięć RAM | 96 GB DDR3 RDIMM 1600MHz, płyta powinna umożliwiać instalację minimum 768 GB, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 24 sloty przeznaczone dla pamięci, możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM. |  |
| 5 | Gniazda PCI | Minimum 6 slotów PCI-E, w tym minimum 4 slotów Generacji 3. Minimum dwa sloty muszą umożliwiać instalację kart pełnej wysokości oraz działać z prędkością x16 (szerokość szyny danych). |  |
| 6 | Interfejsy sieciowe | Minimum 2 złącza RJ-45 10GbE wbudowane na płycie głównej lub dodane na osobnej karcie PCI-E. |  |
| 7 | Dyski twarde | Obsługa dysków SATA, SAS, SSD 3,5“ Hot-Swap. Możliwość instalacji m.in. dysków o pojemności 1TB, 2TB, 3TB , 4TB. Liczba zainstalowanych dysków: 5 szt. Maksymalna ilość dysków możliwych do zainstalowania: 8szt. |  |
| 8 | Kontrolery RAID | Dedykowany kontroler RAID minimum 2GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania. Możliwe konfiguracje Raid 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60. |  |
| 9 | Kontrolery FC | Jedna dwuportowa karta HBA FC 8Gb, kompatybilne z macierzą oraz switchami oferowanymi w postępowaniu. |  |
| 10 | Porty | Minimum 7 szt. portów USB - 4 szt. z tyłu obudowy, 2 z przodu obudowy, jeden wewnątrz serwera. Jedno wewnetrzne gniazdo na kartę SD. |  |
| 11 | Wewnętrznej pamięć flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych) | O pojemności minimum 8GB typu USB lub jako karta SD Pamięć zgodna z VMware |  |
| 12 | Karta zarządzająca | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Karta musi także umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO, USB i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. |  |
| 13 | Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |  |
| 14 | Napęd DVD | Możliwość instalacji wewnętrznego napędu DVD-ROM lub DVD-RW. |  |
| 15 | Zasilanie | 2 szt. zasilaczy, redundantne, hot plug o mocy maksymalnej 800W dla pojedynczego zasilacza. Efektywność pojedynczego zasilacza na poziomie 96%. |  |
| 16 | Chłodzenie | Redundantne wentylatory typu hot plug. |  |
| 17 | Bezpieczeństwo | Przedni panel zamykany na klucz, uniemożliwiający wyciągnięcie dysków w trakcie pracy serwera. |  |
| 18 | Wsparcie dla systemów operacyjnych | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware, Oracle Solaris, Citrix XenServer, Canonical Ubuntu |  |
| 19 | Gwarancja | Serwer powinien być objęty co najmniej 36 miesięczną gwarancją realizowaną w siedzibie zamawiającego w trybie zgłaszania awarii NBD w dni robocze. Wszystkie komponenty macierzy które uległy awarii pozostają po wymianie u klienta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu. Należy dołączyć oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
| 20 | Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta sprzętu, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego sprzętu w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta sprzętu. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta sprzętu. |  |
| 21 | Pozostałe wymagania | 1. Dostawca powinien dostarczyć sprzęt, który dedykowany jest na rynek europejski, wszystkie składowe serwera serwisowane są przez producenta lub autoryzowany serwis producenta 2. Powinna istnieć możliwość rozszerzenia gwarancji serwera do poziomu min. 6 godzinnego trybu naprawy urządzeń. 3. Serwer powinien pochodzić z autoryzowanego, legalnego kanału dystrybucyjnego producenta i musi reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Należy załączyć do oferty potwierdzenie wydane przez producenta sprzętu. 4. Do oferty należy załączyć certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu. 5. Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE oferowanego sprzętu. |  |

3. Serwer do tworzenia raportów – 1 szt.

Dostawa serwera do tworzenia raportów o parametrach technicznych nie gorszych od

wymienionych w tabeli nr 3

Tabela nr 3

| Lp. | Identyfikator komponentu serwera, inne wymagania | Opis wymagań minimalnych. Opis komponentu serwera lub równoważny (*) | Parametry oferowane Spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dołączone szyny, ramię do kabli oraz wszystkie inne elementy mocujące potrzebne do instalacji w szafie RACK. |  |
| 2 | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| 3 | Procesor | Zainstalowany tylko jeden procesor dedykowany do pracy w serwerach, dla którego wynik w oferowanym modelu serwera dwoma takimi z procesorami musi osiągać w teście SPECint_rates2006 base line wynik minimum 195pkt. Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie www.spec.org. |  |
| 4 | Pamięć RAM | 8 GB DDR3 RDIMM 1333MHz, płyta powinna umożliwiać instalację minimum 384 GB, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 12 sloty przeznaczone dla pamięci, możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM. |  |
| 5 | Gniazda PCI | Minimum 2 slotów PCI-E, w tym minimum 1 slotów Generacji 3. |  |
| 6 | Interfejsy sieciowe | Minimum 4 złącza RJ-45 1GbE wbudowane na płycie głównej. Minimum 2 złącza RJ-45 10GbE wbudowane na płycie głównej lub dodane na osobnej karcie PCI-E. |  |
| 7 | Dyski twarde | Obsługa dysków SATA, SAS, SSD 3,5“ Hot-Swap. Liczba zainstalowanych dysków: 0 szt. Maksymalna ilość dysków możliwych do zainstalowania: 4szt. |  |
| 8 | Kontrolery RAID | Dedykowany kontroler RAID z pamięci cache min 512MB oraz podtrzymaniem bateryjnym. Możliwe konfiguracje Raid 0, 1, 5, 10. |  |
| 9 | Kontrolery FC | Jedna dwuportowa karta HBA FC 8Gb, kompatybilne z macierzą oraz switchami oferowanymi w postępowaniu. |  |
| 10 | Wewnętrznej pamięć flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych) | O pojemności minimum 8GB typu UBS lub jako karta SD Pamięć zgodna z VMware |  |
| 11 | Porty | Minimum 7 szt. portów USB - 4 szt. z tyłu obudowy, 2 z przodu obudowy, jeden wewnątrz serwera. Jedno wewnetrzne gniazdo na kartę SD. |  |
| 12 | Karta zarządzająca | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Karta musi także umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO, USB i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. |  |
| 13 | Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |  |
| 14 | Napęd DVD | Wewnętrzny DVD-RW. |  |
| 15 | Zasilanie | 2 szt. zasilaczy, redundantne, hot plug o mocy maks. 800W dla pojedynczego zasilacza. Efektywność pojedynczego zasilacza na poziomie 96%. |  |
| 16 | Chłodzenie | Redundantne wentylatory typu hot plug. |  |
| 17 | Bezpieczeństwo | Przedni panel zamykany na klucz, uniemożliwiający wyciągnięcie dysków w trakcie pracy serwera. |  |
| 18 | Wsparcie dla systemów operacyjnych | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware, Oracle Solaris. |  |
| 19 | Gwarancja | Serwer powinien być objęty co najmniej 36 miesięczną gwarancją realizowaną w siedzibie zamawiającego w trybie zgłaszania awarii NBD w dni robocze. Wszystkie komponenty macierzy które uległy awarii pozostają po wymianie u klienta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu. Należy dołączyć oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
| 20 | Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta sprzętu, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego sprzętu w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta sprzętu. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta sprzętu. |  |
| 21 | Pozostałe wymagania | 1. Dostawca powinien dostarczyć sprzęt, który dedykowany jest na rynek europejski, wszystkie składowe serwera serwisowane są przez producenta lub autoryzowany serwis producenta 2. Powinna istnieć możliwość rozszerzenia gwarancji serwera do poziomu min. 6 godzinnego trybu naprawy urządzeń. 3. Serwer powinien pochodzić z autoryzowanego, legalnego kanału dystrybucyjnego producenta i musi reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Należy załączyć do oferty potwierdzenie wydane przez producenta sprzętu. 4. Do oferty należy załączyć certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu. 5. Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE oferowanego sprzętu. |  |

4. Serwer do tworzenia kopii bezpieczeństwa – 1 szt.

Dostawa serwera do tworzenia kopii bezpieczeństwa o parametrach technicznych nie

gorszych od wymienionych w tabeli nr 4

Tabela nr 4

| Lp. | Identyfikator komponentu serwera, inne wymagania | Opis wymagań minimalnych. Opis komponentu serwera lub równoważny (*) | Parametry oferowane Spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dołączone szyny, ramię do kabli oraz wszystkie inne elementy mocujące potrzebne do instalacji w szafie RACK. |  |
| 2 | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| 3 | Procesor | Zainstalowany tylko jeden procesor dedykowany do pracy w serwerach, dla którego wynik w oferowany model serwera dwoma takimi z procesorami musi osiągać w teście SPECint_rates2006 base line wynik minimum 195pkt. Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie www.spec.org. |  |
| 4 | Pamięć RAM | 8 GB DDR3 RDIMM 1333MHz, płyta powinna umożliwiać instalację minimum 384 GB, na płycie głównej powinny znajdować się minimum 12 sloty przeznaczone dla pamięci, możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM. |  |
| 5 | Gniazda PCI | Minimum 2 slotów PCI-E, w tym minimum 1 slotów Generacji 3. |  |
| 6 | Interfejsy sieciowe | Minimum 4 złącza RJ-45 1GbE wbudowane na płycie głównej. Minimum 2 złącza RJ-45 10GbE wbudowane na płycie głównej lub dodane na osobnej karcie PCI-E. |  |
| 7 | Dyski twarde | Obsługa dysków SATA, SAS, SSD 3,5“ Hot-Swap. Liczba zainstalowanych dysków: 2 szt. o pojemności 4TB SAS 7,2k . Maksymalna ilość dysków możliwych do zainstalowania: 4szt. |  |
| 8 | Kontrolery RAID | Dedykowany kontroler RAID z pamięci cache min 512MB oraz podtrzymaniem bateryjnym. Możliwe konfiguracje Raid 0, 1, 5, 10. |  |
| 9 | Kontrolery SAS | Jedna dwuportowa karty HBA SAS, umożliwiająca podłączenia Autloadera SAS oferowanego w postępowaniu. |  |
| 10 | Porty | Minimum 7 szt. portów USB - 4 szt. z tyłu obudowy, 2 z przodu obudowy, jeden wewnątrz serwera. Jedno wewnetrzne gniazdo na kartę SD. |  |
| 11 | Karta zarządzająca | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Karta musi także umożliwiać przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD/DVD/ISO, USB i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. |  |
| 12 | Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |  |
| 13 | Napęd DVD | Wewnętrzny DVD-RW. |  |
| 14 | Zasilanie | 2 szt. zasilaczy, redundantne, hot plug o mocy maksymalnej 800W dla pojedynczego zasilacza. Efektywność pojedynczego zasilacza na poziomie 96%. |  |
| 15 | Chłodzenie | Redundantne wentylatory typu hot plug. |  |
| 16 | Bezpieczeństwo | Przedni panel zamykany na klucz, uniemożliwiający wyciągnięcie dysków w trakcie pracy serwera. |  |
| 17 | Wsparcie dla systemów operacyjnych | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware, Oracle Solaris. |  |
| 18 | Gwarancja | Serwer powinien być objęty co najmniej 36 miesięczną gwarancją realizowaną w siedzibie zamawiającego w trybie zgłaszania awarii NBD w dni robocze. Wszystkie komponenty macierzy które uległy awarii pozostają po wymianie u klienta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu. Należy dołączyć oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
| 19 | Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta sprzętu, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego sprzętu w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta sprzętu. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta sprzętu. |  |
| 20 | Pozostałe wymagania | 1. Dostawca powinien dostarczyć sprzęt, który dedykowany jest na rynek europejski, wszystkie składowe serwera serwisowane są przez producenta lub autoryzowany serwis producenta 2. Powinna istnieć możliwość rozszerzenia gwarancji serwera do poziomu min. 6 godzinnego trybu naprawy urządzeń. 3. Serwer powinien pochodzić z legalnego kanału dystrybucyjnego producenta i musi reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Należy załączyć do oferty potwierdzenie wydane przez producenta sprzętu. 4. Do oferty należy załączyć certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu. 5. Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE oferowanego sprzętu. |  |

5. Licencje i gwarancje

Tabela nr 5

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis wymagań | Spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Macierze dyskowe | Licencja elektroniczna na użytkowanie oprogramowania do wzajemnej replikacji danych - 2 sztuki |  |
|  |  | Support 3 lata NBD z opcją aktualizacji oprogramowania – 2 sztuki |  |
| 2 | Serwery wirtualizacyjne | Licencja na graficzne zdalne zarządzanie serwerem fizycznym ze wsparciem i aktualizacjami w okresie trzech lat – 2 sztuki |  |
|  |  | Support 3 lata z opcją aktualizacji oprogramowania – 2 sztuki |  |
| 3 | Serwer do tworzenia kopii bezpieczeństwa | Licencja na graficzne zdalne zarządzanie serwerem fizycznym ze wsparciem i aktualizacjami w okresie trzech lat. |  |
|  |  | Support 3 lata NBD z opcją aktualizacji oprogramowania |  |
| 4 | Serwer do tworzenia raportów | Licencja na graficzne zdalne zarządzanie serwerem fizycznym ze wsparciem i aktualizacjami w okresie trzech lat. |  |
|  |  | Support 3 lata NBD z opcją aktualizacji oprogramowania |  |
| 5 | Przełączniki sieciowe Fibre Channel | Wsparcie 3 lata NBD z opcją aktualizacji - 2 sztuki |  |
|  |  | Licencja do aktywowania portów, jeżeli wymagana, tak by każdy switch miał 8 portów aktywnych – 2 sztuki |  |
| 6 | Autoloader -stacja taśm | Serwis w miejscu instalacji NBD, 3 lata |  |
| 7 | Baza danych | Licencja Sybase Adaptive Server Enterprise Small Business Edition CHIP z 1 rokiem wsparcia dla serwera z dwoma oddzielnymi fizycznymi procesorami. |  |
|  |  | Licencja Sybase Adaptive Server Enterprise Small Business Edition CHIP z 1 rokiem wsparcia dla serwera z jednym fizycznym procesorem. |  |
| 8 | Systemy operacyjne | Licencje Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes) – 3 sztuki |  |
|  |  | MS Windows 2012 R2 Server (dopuszcza się wersję OEM zakupioną razem z serwerem do tworzenia kopii bezpieczeństwa). |  |
| 9 | Systemy kopii bezpieczeństwa | Symantec Backup Exec 2012 z 3 letnim wsparciem Essential Support – 1 licencja |  |
|  |  | Symantec Backup Exec 2012 Agent z 3 letnim wsparciem Essential Support dla VMware i Hyper-V – 3 sztuki |  |
| 10 | System wirtualizacyjny | VMware vSphare Essentials Plus Kit 6 Processor z 3 letnim wsparciem – 1 sztuka |  |
| 11 | Przełączniki sieciowe 10Gb Ethernet | Licencja na oprogramowanie do zarządzania switchami, jeżeli jest wymagana. |  |

6. Autoloader – stacja taśm – 1 szt.

Dostawa autoloadera  o parametrach technicznych nie gorszych od wymienionych w tabeli nr 6

Tabela nr 6

| Lp. | Identyfikator komponentu serwera, inne wymagania | Opis wymagań minimalnych. Opis komponentu serwera lub równoważny (*) | Parametry oferowane Spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Oferowana biblioteka taśmowa musi być przystosowana do montażu w szafie 19”. wysokość oferowanej biblioteki taśmowej nie może przekraczać 2U w dostarczonej konfiguracji |  |
| 2 | Napęd taśmowy | Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w jeden napędy LTO Ultrium 6. Napęd musi umożliwiać odczyt i zapis taśm typu LTO Utrium gen. 6 |  |
| 3 | Interfejsy zewnętrzne | Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w interfejs SAS wraz z kablem umożliwiającym podłączenia jej do serwera z HBA SAS |  |
| 4 | Ilość slotów | Biblioteka musi być wyposażona w co najmniej 8 sloty na taśmy magnetyczne |  |
| 5 | Sposób pracy napędu | Oferowany napęd taśmowy musi być wyposażony w mechanizm dostosowujący automatycznie oraz płynnie prędkość przesuwu taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w zakresie co najmniej 54 - 160 MB/s |  |
| 6 | Zarządzanie | Oferowana biblioteka taśmowa musi posiadać możliwość zdalnego zarządzania za pośrednictwem przeglądarki internetowej |  |
| 7 | Czytnik kodów kreskowych taśm | Oferowana biblioteka musi być wyposażona w czytnik kodów kreskowych |  |
| 8 | Szyfrowanie | Biblioteka powinna mieć możliwość obsługi szyfrowania zgodna z AES-256 |  |
| 9 | Sposób obsługi wymiany taśm w bibliotece | Oferowana biblioteka taśmowa musi posiadać możliwość konfiguracji co najmniej 1 tzw. „mail slot-u” umożliwiającego wymianę pojedynczych taśm |  |
| 10 | Wyposażenie | 1. Do biblioteki powinny być dołączone 20szt taśm LTO-6 RW oraz 2szt taśm czyszczących oraz komplet kodów kreskowych dedykowanych do taśm LTO-6. 2. Do biblioteki powinien być dołączony zestaw arkuszy z nalepkami z kodami kreskowymi i korespondującymi z nimi nazwami taśm z danymi i czyszczących w liczbie nie mniejszej niż 100 nalepek. |  |
| 11 | Gwarancja | Biblioteka powinna być objęta co najmniej 36 miesięczną gwarancją realizowaną w siedzibie zamawiającego w trybie zgłaszania awarii NBD w dni robocze. Wszystkie komponenty macierzy które uległy awarii pozostają po wymianie u klienta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu. Należy dołączyć oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
| 12 | Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta sprzętu, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801 – w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego sprzętu w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta sprzętu. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta sprzętu. |  |
| 13 | Pozostałe wymagania | 1. Dostawca powinien dostarczyć sprzęt, który dedykowany jest na rynek europejski, wszystkie składowe biblioteki taśmowej serwisowane są przez producenta lub autoryzowany serwis producenta 2. Powinna istnieć możliwość rozszerzenia gwarancji biblioteki taśmowej do poziomu min. 6 godzinnego trybu naprawy urządzeń. 3. Biblioteka taśmowa powinna pochodzić z autoryzowanego, legalnego kanału dystrybucyjnego producenta i musi reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Należy załączyć do oferty potwierdzenie wydane przez producenta sprzętu. 4. Do oferty należy załączyć certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu. 5. Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE oferowanego sprzętu. |  |

7. Przełączniki sieciowe Fibre Channel – 2 szt.

Dostawa przełączników sieciowych Fibre Channel  o parametrach technicznych nie gorszych

od wymienionych w tabeli nr 7

Tabela nr 7

| Lp. | Wymagania techniczne dla przełacznika | Parametry oferowane Spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przełącznik Fiber Channel Full Fabric musi być wykonany w technologii min. FC 8 Gb/s i posiadać możliwość pracy minimum 8 portów FC z prędkościami 8, 4, 2 Gb/s z funkcją autonegocjacji prędkości. |  |
| 2 | Przełącznik FC musi być wykonany w tzw. architekturze „non-blocking” uniemożliwiającej blokowanie się ruchu wewnątrz przełącznika przy pełnej prędkości pracy wszystkich portów. |  |
| 3 | Przełącznik FC musi posiadać 8 aktywnych portów FC wyposażonych w 7 szt. wkładek FC SFP+ 8Gb oraz 7 szt. kabli OM4 LC/LC o długości 5m |  |
| 4 | Rodzaj obsługiwanych portów: min. FL_Port, F_Port, E_Port |  |
| 5 | Przełącznik powinien wspierać transmisje danych: unicast, broadcast i multicast (ilości grup multicast: minimum 250 grup). |  |
| 6 | Przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 1U (jednostka wysokości szafy montażowej) i szerokość 19” oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19”. |  |
| 7 | Przełącznik musi umożliwiać zarządzanie poprzez min. CLI, HTTP, SNMP, Telnet, Przełącznik powinien posiadać port RJ-45 Ethernet oraz RJ-45 port szeregowy wykorzystywane do zarzadzania przełącznikiem. |  |
| 8 | Przełącznik powinien posiadać port USB umożliwiający uaktualnienie oprogramowania wewnętrznego i pobierania plików dziennika systemu. |  |
| 9 | Zsumowana przepustowość przełącznika FC musi wynosić min. 128 Gb/s Full Duplex |  |
| 10 | Przełącznik powinien posiadać możliwość agregacji połączeń pomiędzy przełącznikami (trunking) na poziomie poszczególnych ramek – licencja wymagana. Możliwość utworzenia połączenia typu „trunk” o przepustowości minimum 64 Gb/s - aktualnie taka licencja (jeśli potrzebna dodatkowa) nie jest wymagana, wymagana jest możliwość rozbudowy o taką funkcjonalność w przyszłości. |  |
| 11 | Switch powinen być objęty co najmniej 36 miesięczną gwarancją realizowaną w siedzibie zamawiającego w trybie zgłaszania awarii NBD w dni robocze. Wszystkie komponenty macierzy które uległy awarii pozostają po wymianie u klienta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu. Należy dołączyć oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
| 12 | Dostawca powinien dostarczyć sprzęt, który dedykowany jest na rynek europejski, wszystkie składowe przełącznika sieciowego serwisowane są przez producenta lub autoryzowany serwis producenta. |  |
| 13 | Powinna istnieć możliwość rozszerzenia gwarancji przełącznika sieciowego do poziomu min. 6 godzinnego trybu naprawy urządzeń. |  |
| 14 | Sprzęt powinien pochodzić z autoryzowanego, legalnego kanału dystrybucyjnego producenta i musi reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Należy załączyć do oferty potwierdzenie wydane przez producenta sprzętu. |  |
| 15 | Do oferty należy załączyć certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu |  |
| 16 | Do oferty należy załączyć deklarację zgodności CE oferowanego sprzętu. |  |

8. Przełączniki sieciowe

8.1 Dostawa przełączników sieciowych 10 Gigabit ethernet z 2 gniazdami SFP+ wraz

z wyposażeniem, ilość – 3 sztuki o parametrach technicznych nie gorszych

od wymienionych w tabeli nr 8

Wymaga się aby urządzenie jak i zainstalowane zasilacze oraz wentylatory były objęte wieczysta gwarancją producenta realizowaną w systemie door-to-door  przez serwis producenta.

Producent urządzenia musi umożliwiać bezpłatny dostęp do zaawansowanej pomocy technicznej wraz z możliwością zdalnej diagnostyki przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały okres gwarancji.

Urządzenie powinno mieć możliwość objęcia usługą szybkiej wymiany w wypadku awarii z możliwością dostarczenia sprzętu zastępczego nie później niż na następny dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia przez serwis producenta przez okres minimum trzech lat od zakupu urządzenia.

Tabela nr 8

| Lp. | Konfiguracja przełącznika oraz wymagane funkcje | Parametry oferowane Spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 x 10GbEthernet |  |
| 2 | 2 x SFP+ |  |
| 3 | 2 x moduł SFP+ 10Gb Ethernet do światłowodu wielodomowego OM-4 |  |
| 4 | Bufor pakietów 2 Mb |  |
| 5 | Przepustowość: 240 Gbps |  |
| 6 | IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet |  |
| 7 | Przekazywanie ramek: Store-and-forward |  |
| 8 | Opóźnienie dla ramki 64 byte, 10 Gb/s miedź <6.606 μs |  |
| 9 | Opóźnienie dla ramki 64 byte, 10 Gb/s SFP+ <2.979 μs |  |
| 10 | Wielkość tablicy MAC 32k |  |
| 11 | Ilość VLAN 256 VLANs (802.1Q) |  |
| 12 | Ilość grup multicast IGMP: 1K |  |
| 13 | Ilość statycznych tras IPv4: 32 |  |
| 14 | Ilość interfejsów IP: 15 |  |
| 15 | Emisja hałasu (ANSI-S10.12) <50dBA @ przy temp. otoczenia 25 °C |  |
| 16 | Mean Time Between Failures (MTBF) <211197 |  |
| 17 | IEEE 802.1Q |  |
| 18 | Protocol based VLANs |  |
| 19 | MAC based VLANs |  |
| 20 | Voice VLAN |  |
| 21 | IEEE 802.1x |  |
| 22 | Guest VLAN |  |
| 23 | MAC-based .1x |  |
| 24 | Network Storm Protection, DoS |  |
| 25 | Broadcast, Unicast, Multicast DoS |  |
| 26 | DoS Prevention |  |
| 27 | Private VLAN |  |
| 28 | IEEE 802.3ad - LAGs |  |
| 29 | Broadcast Storm Control |  |
| 30 | IEEE 802.3x |  |
| 31 | IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol |  |
| 32 | IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree |  |
| 33 | IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree |  |
| 34 | IGMP Snooping (v1, v2 and v3) |  |
| 35 | MLD Snooping Support (v1 and v2) |  |
| 36 | IGMP Snooping queries |  |
| 37 | Block unknown Multicast |  |
| 38 | DHCP Client |  |
| 39 | DHCP Snooping |  |
| 40 | Static Routing |  |
| 41 | VLAN Routing |  |
| 42 | Router Discovery (IRDP) |  |
| 43 | 802.1ab LLDP |  |
| 44 | SNMP V1, V2, V3 |  |
| 45 | RMON 1,2,3,9 |  |
| 46 | Network Traffic |  |
| 47 | Access Control Lists (ACLs) L2 / L3 / L4 |  |
| 48 | IP -based ACLs (IPv4 and IPv6) |  |
| 49 | MAC-based ACL |  |
| 50 | TCP/UDP-based ACL |  |
| 51 | MAC lockdown |  |
| 52 | MAC lockdown by the number of MACs |  |
| 53 | IEEE 802.1x Radius Port Access |  |
| 54 | Port Security |  |
| 55 | DHCP Snooping |  |
| 56 | Access Lists |  |
| 57 | L2 MAC, L3 IP and L4 Port ACLs |  |
| 58 | Ingress rate limiting |  |
| 59 | Egress rate limiting |  |
| 60 | Support for IPv6 fields |  |
| 61 | DiffServ QoS |  |
| 62 | IEEE 802.1p COS |  |
| 63 | Dst MAC and IP |  |
| 64 | IPv4 and v6 DSCP |  |
| 65 | IPv4 and v6 TOS |  |
| 66 | WRR (Weighted Round Robin) |  |
| 67 | Strict Priority queue technology |  |
| 68 | Auto-VoIP |  |
| 69 | Auto Video |  |
| 70 | Port Mirroring |  |
| 71 | IEEE 802.3 Ethernet |  |
| 72 | IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX/LX |  |
| 73 | IEEE 802.1D Spanning Tree (STP) |  |
| 74 | IEEE 802.3i 10BASE-T |  |
| 75 | IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet |  |
| 76 | IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP) |  |
| 77 | IEEE 802.3u 100BASE-T |  |
| 78 | IEEE 802.3ad Trunking (LACP) |  |
| 79 | IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) |  |
| 80 | IEEE 802.3ab 1000BASE-T |  |
| 81 | IEEE 802.1AB LLDP with ANSI/TIA-1057 (LLDP-MED) |  |
| 82 | IEEE 802.1X |  |
| 83 | IEEE 802.1Q |  |
| 84 | IEEE 802.1p |  |
| 85 | IEEE 802.3x |  |
| 86 | Interfejs www do zarządzania |  |
| 87 | IPv6 management |  |
| 88 | Dual Software (firmware) image |  |
| 89 | Dwa pliki konfiguracyjne |  |
| 90 | SNTP client over UDP port 123 |  |
| 91 | SNMP v1/v2 |  |
| 92 | SNMP v3 with multiple IP addresses |  |
| 93 | RMON 1,2,3,9 |  |
| 94 | Port Mirroring |  |
| 95 | SSL/HTTPS oraz TLS v1.0 |  |
| 96 | Syslog (RFC 3164) |  |
| 97 | Konsumpcja energii max 98.2W |  |
|  | Certyfikaty bezpieczeństwa oraz elektromagnetyczne |  |
| 98 | CE mark, commercial |  |
| 99 | FCC Part 15 Class A, VCCI Class A |  |
| 100 | Class A EN 55022 (CISPR 22) Class A |  |
| 101 | C-Tick Class-A |  |
| 102 | EN 50082-1 |  |
| 103 | EN 55024 |  |
| 104 | CB mark, commercial |  |
| 105 | CSA certified (CSA 22.2 #950) |  |
| 106 | UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 |  |
| 107 | CCC (China Compulsory Certificate) |  |

8.2 Dostawa przełącznika sieciowego Gigabit ethernet z 4 portami SFP+ wraz z wyposażeniem,

ilość – 1 sztuka o parametrach technicznych nie gorszych  od wymienionych w tabeli nr 9

Wymaga się aby urządzenie jak i zainstalowane zasilacze oraz wentylatory były objęte wieczystą gwarancją producenta realizowaną w systemie door-to-door  przez serwis producenta.

Producent urządzenia musi umożliwiać bezpłatny dostęp do zaawansowanej pomocy technicznej wraz z możliwością zdalnej diagnostyki przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały okres gwarancji.

Urządzenie powinno mieć możliwość objęcia usługą szybkiej wymiany w wypadku awarii, z możliwością dostarczenia sprzętu zastępczego nie później niż na następny dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia przez serwis producenta, przez okres minimum trzech lat od zakupu urządzenia.

Tabela nr 9

| Lp. | Konfiguracja przełącznika | Parametry oferowane Spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | 48 porty 10/100/1000 Mb/s |  |
| 2 | 4 x 10GbE SFP+ |  |
| 3 | 2x moduł SFP+ 10Gb Ethernet do światłowodu wielomodowego OM-4 |  |
| 4 | Przepustowość: 176 Gbps |  |
| 5 | Możliwość stworzenia stosu do 6 przełączników |  |
| 6 | Przepustowość stosu: 20 Gb/s |  |
| 7 | Opóźnienia poniżej 20 mikrosekund dla 64 bitowej ramki |  |
| 8 | Bufor pakietów: 2 MB |  |
| 9 | Ilość pamięci RAM 128MB |  |
| 10 | Ilość pamięci FLASH 32MB |  |
| 11 | Tablica MAC min. 16K |  |
| 12 | Ilość VLAN 256 VLAN |  |
| 13 | Możliwość stworzenia min 32 statycznych tras |  |
| 14 | Możliwość stworzenia 15 routowalnych VLAN |  |
| 15 | 1024 wpisów ARP |  |
| 16 | 7 kolejek dla DiffServ |  |
| 17 | Min. 100 ACL |  |
| 18 | 8K przypisań DHCP snooping |  |
| 19 | 1024 statycznych wpisów DHCP |  |
| 20 | Mean time between failures (MTBF): 256 tyś. godzin przy 25 °C |  |
| 21 | Max konsumpcja energii: 77w |  |
|  | Zgodność elektromagnetyczna oraz bezpieczeństwo: |  |
| 22 | Znak CE |  |
| 23 | FCC Part 15 Class A |  |
| 24 | VCCI Class A |  |
| 25 | EN 55022 (CISPR 22) |  |
| 26 | EN 55024 (CISPR 24) |  |
| 27 | C-Tick |  |
| 28 | CUL 60950 (Listed)/EN 60950 |  |
|  | Przełącznik musi obsługiwać następujące standardy oraz protokoly |  |
| 29 | IEEE 802.3 10BASE-T |  |
| 30 | IEEE 802.3u 100BASE-TX |  |
| 31 | IEEE 802.3ab 1000BASE-T |  |
| 32 | IEEE 802.3z 1000BASE-X |  |
| 33 | IEEE 802.3x full-duplex flow control |  |
| 34 | IEEE802.3aq (10GEBASE-LRM) |  |
| 35 | IEEE802.3ae (10GEbase Ethernet) |  |
| 36 | IEEE802.3az (EEE) |  |
| 37 | IEEE 802.1p Class of Service (CoS) |  |
| 38 | 8 kolejek sprzętowych |  |
| 39 | Port-based QoS |  |
| 40 | IEEE 802.3ad Static or Dynamic Link Aggregation (LACP) |  |
| 41 | IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol |  |
| 42 | IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol |  |
| 43 | IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol |  |
| 44 | SNMP v1, v2c, v3 |  |
| 45 | RFC 1213 MIB II |  |
| 46 | RFC 1643 Ethernet Interface MIB |  |
| 47 | RFC 1493 Bridge MIB |  |
| 48 | RFC 2131 DHCP client |  |
| 49 | IEEE 802.1x (RADIUS) |  |
| 50 | IEEE 802.1x Dynamic VLAN Assignment |  |
| 51 | HTTPS/SSL |  |
| 52 | Layer 3 (DSCP) Quality of Service (QoS) |  |
| 53 | TACACS+ |  |
| 54 | Port-based security by locked MAC addresses |  |
| 55 | IGMP snooping v1, v2, v3 |  |
| 56 | MLD Snooping |  |
| 57 | ACLs (MAC, IPv4, IPv6 and TCP/UDP) |  |
| 58 | SNTP |  |
| 59 | DNS |  |
| 60 | Ochrona przed DoS |  |
| 61 | Zarządzanie IPv6 |  |
| 62 | EEE |  |
| 63 | Private Enterprise MIB |  |
| 64 | Port mirroring – many-to-one |  |
| 65 | IEEE 802.3ab LLDP |  |
| 66 | LLDP-MED |  |

9. Szafka serwerowa 21 U – 1 szt.

Dostawa szafki serwerowej 21 U  zgodnej z opisem ujętym w tabeli nr 10

Tabela nr 10

| Lp. | Wymagania | Spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drzwi przednie stalowe perforowane z zamkiem |  |
| 2 | Stalowe drzwi tylne perforowane uchylne z zamkiem |  |
| 3 | Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka |  |
| 4 | Wyposażenie: 4 wentylatory, listwa zasilająca |  |
| 5 | Kompatybilne ze standardami: metrycznym, ETSI oraz międzynarodowym 19” |  |
| 6 | Szkielet o obciążalności min 200kg |  |

10. WARUNKI USŁUGI MONTAŻU I INSTALACJI PLATFORMY WIRTUALIZACYJNEJ

1) Ogólne założenia.

Po zorganizowaniu nowego dodatkowego pomieszczenia serwerowego w 206a, relokacji istniejących serwerów i urządzeń oraz montażu nowych i instalacji oprogramowania, stworzony zostanie nowy układ pomieszczeń i sprzętu, zapewniający znaczące polepszenie bezpieczeństwa przechowywanych informacji. Głównym przeznaczeniem pomieszczenia 206a będzie lokalizacja zapasowych systemów oraz serwerów i urządzeń do tworzenia kopii bezpieczeństwa.

- Organizacja pomieszczenia 206a.

W celu zorganizowania dodatkowego pomieszczenia serwerowego w 206a należy:

- wstawić i okablować szafę serwerową,

- zainstalować urządzenie UPS,

- zainstalować KVM (relokacja z serwerowni),

- zainstalować serwer AD02 wraz z biblioteką taśmową (relokacja z serwerowni),

- zainstalować serwer APP01 (relokacja z serwerowni),

- zainstalować serwer DB01 (relokacja z serwerowni).

- zainstalować serwer FS01 (relokacja z serwerowni),

- zainstalować i skonfigurować switch 10Gb,

- zainstalować i skonfigurować switch 16GFC,

- zainstalować macierz dyskową MX02,

- zainstalować serwer do zarządzania Vmware i kopii bezpieczeństwa wraz z biblioteką taśmową,

- Reorganizacja serwerowni.

W celu reorganizacji serwerowni należy:

- wymontować KVM,

- wymontować serwer AD02 wraz z biblioteką taśmową

- wymontować serwer FS01,

- wymontować serwer APP01,

- wymontować serwer DB01,

- zainstalować i skonfigurować switch 10Gb,

- zainstalować i skonfigurować switch 16GFC,

- zainstalować macierz dyskową MX01,

- zainstalować serwer VS01,

- zainstalować serwer VS02,

- zainstalować serwer VS03,

- zainstalować switch 10Gb w szafce kablowej.

- Aktualizacja sprzętu i instalacja systemów i oprogramowania towarzyszącego.

- aktualizacja oprogramowania układowego w serwerach, macierzach i urządzeniach aktywnych,

- testowanie serwerów co najmniej 24 godziny, najlepiej w pomieszczeniu bez klimatyzacji,

- podłączenie serwerów i macierzy do urządzeń aktywnych, testowanie wydajności i niezawodności wszystkich urządzeń oraz kabli połączeniowych (kontrola błędów interfejsów)

- testowanie poprawności działania dysków i kontrolerów macierzy przy pomocy ZFS z efektywną sumą kontrolną,

- instalacja platformy wirtualizacyjnej na serwerze VS01,

- instalacja platformy wirtualizacyjnej na serwerze VS02,

- instalacja platformy wirtualizacyjnej na serwerze VS03,

- instalacja serwera MS Windows 2012 R2 Standard Server, konsoli Vmware eSphere i oprogramowania Backup Exec na serwerze do zarządzania i tworzenia kopii bezpieczeństwa,

- instalacja RHEL 6 serwera wirtualnego bazy danych wraz z hiperwizorem Vmware i agentem Backup Exec,

- instalacja RHEL 6 serwera wirtualnego aplikacji wraz z hiperwizorem Vmware i agentem Backup Exec,

- instalacja RHEL 6 serwera wirtualnego akwizycji danych wraz z hiperwizorem Vmware i agentem Backup Exec,

- instalacja RHEL 6 serwera wirtualnego raportowego wraz z hiperwizorem Vmware i agentem Backup Exec,

- Usługi dodatkowe.

- instalacja i konfiguracja switcha 10Gb w szafce kablowej na parterze,

- skonfigurowanie synchronizacji miedzy macierzami,

- połączenie poszczególnych switchy i urządzeń kablami na panelach gniazdowych,

- testowanie poprawności działania synchronizacji macierzy przy pomocy ZFS z efektywną sumą kontrolną,

- testowanie działania switchy w poszczególnych VLANach,

- testowanie stabilności działania serwerów przez 24 godziny lub dłużej,

-      testowanie przełączania maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi

........................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy